Lipno, dnia 2010.06.29.r.

ZP.341 – 9PN/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:		Gmina Miasta  Lipno

województwo kujawsko - pomorskie

Tryb zamówienia:      przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej

Klasyfikacja CPV :

45233140-2 Roboty drogowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233293-9 Elementy małej architektury

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

Sporządził:

Artur Rybicki

………………………………………………….

Zatwierdzone przez Burmistrza

Gminy Miejskiej w Lipnie – Janusza Dobrosia.

Specyfikację udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl

ZP.341- 9PN/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8

87 – 600 Lipno

województwo kujawsko – pomorskie

NIP - 893-11-78-879

tel.  054 – 288 – 42 – 11

fax.  054 – 288 – 42 – 65

e-mail: umlipno@umlipno.pl

strona internetowa: www.umlipno.pl

godz. urzędowania: 715 – 15 15

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Robert Kapuściński i Artur Rybicki - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie, pok. nr  17 tel. (054)- 288-42-57, e-mail: fundusze@umlipno.pl  (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej). Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Lipnie

ul. Plac Dekerta 8

87 – 600 Lipno

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – OPIS PROCEDURY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), przy udziale komisji przetargowej.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 1 VII 2010 r.

- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 190782/2010

- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń,

- na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.umlipno.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem

45233140-2 Roboty drogowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233293-9 Elementy małej architektury

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

  - Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej

  - Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje :

- załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja projektowa,

- załączniki nr 7 i 8 do SIWZ - Kosztorys ofertowy ślepy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

    - Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót:

Zakres  rzeczowy zamówienia obejmuje:

Kompleksową przebudowę Placu z nawiązaniem do układu historycznego z jednoczesną przebudową sieci : wodociągowej, kanalizacyjnej. Projekt zostanie wykonany w oparciu o wytyczne konserwatora zabytków tzn. zmiany, które zajdą na w/w terenie będą nawiązywały do układu urbanistycznego, który istniał na Placu w przeszłości. Najistotniejsza będzie całkowita zmiana nawierzchni placów, chodników i ulic. Zanim to jednak nastąpi wymienione, zmodernizowane i rozbudowane zostaną media, które znajdują się pod ziemią. Należą do nich takie sieci jak: wodociągowa, kanalizacyjna.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania w zakresach:

- Nawierzchnia

Przedmiotem zadania jest przebudowa układu drogowego Placu Dekerta w Lipnie. Przewiduje się wymianę dotychczasowych nawierzchni jezdnych i chodnikowych  w obrębie całego placu z zastosowaniem kostki kamiennej granitowej w kolorze szarym na pasy jezdne i postojowe oraz kostki betonowej licowanej kruszywem naturalnym w kolorze szarym i brązowym na teren placu i chodników. Grafika nawierzchni została zaprojektowana z uwzględnieniem lokalizacji herbu miasta. Wokół środkowej części Placu, wzdłuż ulic, zostaną wyznaczone miejsca pakingowe. Wśród nich znajdowały się również będą miejsca dla osób niepełnosprawnych.

b. Fontanna

Przewidziano fontannę w formie kolistego płytkiego basenu o średnicy 600 cm z wodotryskiem. Fontanna zostanie ulokowana we wschodniej części placu jako „domknięcie” głównej osi kompozycyjnej. Bortnica basenu fontanny o wysokości 30 – 40 cm zostanie wykonana z piaskowca twardego lub z konglomeratu z piaskowca, ewentualnie betonowa z okładziną zewnętrzną (piaskowiec lub konglomerat z piaskowca). Głębokość wody w basenie będzie wynosić 10-25 cm. Zaprojektowany wodotrysk będzie umiejscowiony centralnie z dyszą dającą koliście rozproszony strumień wody. Zgodnie z projektem technicznym iluminacja fontanny będzie centralna, podświetlająca wodotrysk, ewentualnie uzupełniona liniowym podkreśleniem wewnętrznej krawędzi bortnicy (np. światłowodem z zabezpieczeniem antywandalowym). Komora techniczna do obsługi fontanny zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie pod nawierzchnią utwardzoną z kostki, z włazem żeliwnym wkomponowanym w grafikę nawierzchni.

c. Pozostałe elementy małej infrastruktury

- ławki z oparciem

- kosze na śmieci

- niskie wygrodzenia wokół grupowych nasadzeń krzewów utrudniające ich wydeptywanie

- tablice informacyjne w pobliżu ratusza

- niskie pachołki granitowe wzdłuż otwartych linii granicznych placu zabezpieczające przed wjazdem samochodów na plac

- kratę poziomą wokół jednego z drzew

- nowe latarnie

W ramach projektu nastąpi demontaż istniejących elementów małej architektury wraz z ich wywiezieniem przez Inwestora oraz wywiezieniem i utylizacją gruzu.

d. Szata roślinna

Zgodnie z przyjętymi założeniami podjęto przebudowę dotychczasowego układu zieleni. Drzewa i krzewy zdeformowane i w złej kondycji zdrowotnej oraz kolidujące z przyjętymi rozwiązaniami, przeznaczono do usunięcia. W ramach projektu nastąpi: wycinka istniejących drzew  i krzewów , frezowanie pni wyciętych drzew do poziomu spodu projektowanych nawierzchni drogowych, wywiezienie materiału z wycinki w miejsce wskazane przez Inwestora, pielęgnacja (odmłodzenie) istniejących starszych drzew przez prześwietlenie koron oraz wycięcie suchych i połamanych gałęzi , zabezpieczenie pni i brył korzeniowych drzew na okres wykonywania robót drogowych . Jednocześnie przewidziano wprowadzenie nowych nasadzeń drzew liściastych, grupowe nasadzenia krzewów, żywopłoty, rabaty kwiatowe oraz trawniki. Projekt obejmuje:

- sadzenie drzew liściastych o obwodzie pnia min. 20-25 cm,

- sadzenie krzewów iglastych,

- sadzenie krzewów liściastych,

- obsadzenia kwiatowe (dwukrotne w ciągu roku),

- rozścielenie pod krzewami warstwy kory sosnowej kompostowanej na geowłókninie,

- wykonanie trawników dywanowych wraz z wymianą gruntu na głębokość 10 cm na ziemię urodzajną,

- pielęgnację nasadzeń i trawników w rocznym okresie gwarancyjnym.

Dla drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji przewidziano następujące zabiegi: usunięcie posuszu i korekta koron, usunięcie odrostów pniowych lub korzeniowych,   oczyszczanie ubytków próchniczych, zabezpieczenie ewentualnych ran w obrębie tkanek żywych odpowiednim preparatem zabezpieczającym przed infekcjami.

e. Oświetlenie

Zaplanowano przebudowę dotychczasowej formy oświetlenia placu z eliminacją dotychczasowych latarni i wprowadzeniem:

- oświetlenia parkowego w obrębie placu i skweru,

- zastosowania nowych latarni ulicznych w obrębie zewnętrznych chodników wokół placu,

- zastosowania iluminacji fontanny, pomnika, tablicy pamiątkowej i ewentualnie herbu miasta.

2. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji deszczowej

Przedsięwzięcie polega na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wymianie przyłączy wodociągowych oraz budowie kanalizacji deszczowej w rejonie Placu Dekerta w Lipnie.

Inwestycja ma zastąpić istniejące – awaryjne uzbrojenie w tym rejonie miasta z uwagi na planowaną przebudowę i wymianę nawierzchni ulic w ramach rewitalizacji miasta Lipna. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Sieć wodociągową

a.	budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 420,20 m,

b.	wymianę przyłączy wodociągowych,

c.	budowę nowych przyłączy wodociągowych w granicach działki Placu Dekerta.

Przyłącza wodociągowe

d.	studzienka wodomierzowa

e.	hydrant nadziemny ozdobny dn. 80,

f.	zasuwy kołnierzowe dn 100,

g.	zasuwy kołnierzowe dn 150,

h.	zasuwy kołnierzowe - dn 200.

Sieć kanalizacje deszczowej

a.	budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC ,

i.	studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych,

j.	studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych bez osadnika,

k.	wpusty uliczne d 400k.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sieć wodociągową w układzie pierścieniowym. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC z wydłużonym kielichem. Węzły rozdzielające: W-3, W-17 dają możliwość zasilania wielostronnego sieci. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zasuwy kołnierzowe, miękko uszczelniane łączone do sieci wodociągowej za pomocą kształtek żeliwnych. Połączenie nowej sieci wodociągowej z istniejącą dokonać poprzez zamontowanie łączników rurowo-kołnierzowych. W ulicy Kilińskiego istnieją dwa wodociągi, które to należy złączyć wg schematu węzła W-31. Zaprojektowano 2 hydranty przeciwpożarowe dn 80 usytuowane w najniższym Hp-1  i najwyższym Hp-2 punkcie Placu Dekerta.

Projekt obejmuje wykonanie 3 przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, gdzie należy zamontować zestawy wodomierzowe, oraz 1 do planowanej fontanny . Przyłącza do budynków mieszkalnych będą realizowane ze środków indywidualnych właścicieli poszczególnych posesji i koszt wykonania tych przyłączy nie wchodzi w zakres realizacji projektu. W koszt projektu wchodzi jedynie budowa kolektora głównego.

Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem lokalizacji wpustów ulicznych. Do budowy sieci kanalizacji zostaną użyte rury PVC z uszczelką. Studnie inspekcyjne  budowane z osadnikami głębokości 1000mm będą stanowić podstawowe uzbrojenie na sieci.  Odprowadzenie wody z projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącego odcinka sieci nastąpi w pobliżu studni w ul. Mickiewicza.

W związku z występowaniem znacznych różnic w poziomach posadowienia wejść i wjazdów na poszczególne posesje, należy dostosowywać niweletę ciągów pieszych i pieszo jezdni do zastanych warunków wysokościowych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących czynności:

- urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów,

- zabezpieczenia pasa drogowego,

- odwodnienia i zabezpieczenia wykopów,

- ewentualnych odszkodowań za poniesione przez właścicieli gruntów szkody na ich posesjach wskutek wykonawstwa robót, za wyjątkiem nieuniknionych szkód w składnikach roślinnych,

- wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania,

- przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowa ogrodzeń, dojazdów i dróg w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnienia dojazdów, dojść do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

- obsługi geodezyjnej – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót,

- zabezpieczenia urządzeń i sieci istniejących.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności odnośnie zakresu robót, rodzaju zastosowanych materiałów pomiędzy przedmiarem robót, SIWZ a dokumentacją projektową  należy przyjąć do obliczenia ceny dane zawarte w przedmiarze robót i SIWZ.

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonych tam materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych na podstawie art. 29 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Uwaga:

Roboty należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną  oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych gwarantujących wysoką jakość, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Rozpoczęcie robót:   - z dniem podpisania umowy

- Zakończenie robót:  -  do 30 listopada 2011 r.

5.    OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)   spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

b)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

c)	mają doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  w okresie ostatnich pięciu lat  przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykonali  przynajmniej 3 roboty dotyczące przebudowy nawierzchni ulic wraz z pielęgnacją terenów zielonych i przebudową sieci energetycznych o wartości powyżej 1.000.000 zł brutto  każda,

d)	dysponują co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sparowania funkcji kierownika budowy (robót), legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych  w specjalności drogowej i wodociągowej oraz energetycznej oraz legitymująca się posiadaniem aktualnego zaświadczenia o przynależności do  Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki  Wykonawca spełnił.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy, zawiera niniejsza specyfikacja. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału  w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/nie spełnia.

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

1. 	W takim przypadku wymagane jest, m.in.:

a)	ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg art. 23 ustawy (do oferty tj. formularza „oferta” należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo podpisane przez podmioty tworzące np.: konsorcjum i/lub s.c. );

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy, albo załączone jako kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym,

b)	aby żaden z podmiotów występujących wspólnie nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

2.	W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.	Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy).

4.	Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

- INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące oświadczenia  i dokumenty:

1)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

2)	aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

3)	wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym wraz z kształtowaniem terenów zielonych, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ), z którego wynikać winno, że Wykonawca zrealizował przynajmniej 3 roboty dotyczące przebudowy nawierzchni ulic, placów, chodników wraz z pielęgnacją terenów zielonych i przebudową sieci energetycznych powyżej 1.000.000 zł brutto każda, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane  należycie ( w przypadku gdy roboty jeszcze nie zostały zakończone, potwierdzenie od inwestora o prawidłowym postępie robót ).

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie warunek udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy  występujących wspólnie.

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg wzoru określonego w załączniku nr 3) ,

5)	dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (uprawnienia kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {branża drogowa, wodociągowa oraz energetyczna}oraz aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa).

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie warunek udziału w postępowaniu  muszą  spełnić  łącznie wszyscy Wykonawcy  występujących wspólnie

6)	w przypadku zatrudnienia podwykonawców przy realizacji zamówienia, pisemne oświadczenie podwykonawcy o gotowości współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem zakresu rzeczowego prac, które będzie wykonywał

7)	oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że:

- posiadają uprawnienia do wykonywania i określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

8)	oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie:

a) pisemnie na adres zamawiającego:  Urząd Miejski w Lipnie

ul. Plac Dekerta 8

87 – 600 Lipno

b) faxem (054) 288 42 65

c) elektronicznie na adres: e-mail: fundusze@umlipno.pl

7.2. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do zamawiającego za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej SIWZ przed upływem terminu do składania ofert i  zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

7.3. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

7.4. Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

7.5. Treść pytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja.

7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert do zmodyfikowania treści specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7.7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

7.9. Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z wykonawcami są:

mgr inż. Robert Kapuściński , mgr inż. Artur Rybicki, tel. (054) 288-42-11

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych).

8.2.	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3.	Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto  Zamawiającego nr 53 9542 0008 2001 0006 6253 0007. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy uiścić w kasie Zamawiającego.

8.4	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej bezwarunkowa, nieprzenośna nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) oznaczenie postępowania,

c) określenie przedmiotu postępowania,

d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja,

e) kwotę gwarancji,

f) termin ważności gwarancji,

g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

8.5.	Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. Wniesienie wadium Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert.

8.6.	Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:

- upłynął termin związania z ofertą

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wniesienia

8.7.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

- który został wykluczony w postępowaniu

8.8.	Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia odwołania

8.9.    Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego.

8.10.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany do czasu zawarcia umowy jednak nie dłużej niż  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1.	Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:

a)	dokumenty wymienione w punkcie 6.1.

b)	formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  specyfikacji,

c)	pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku  wykonawców ubiegających się wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d)	kosztorysy ofertowe,

e)   parafowany wzór umowy,

f)	kopię dowodu wniesienia wadium.

10.2.	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.3.	Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.4.	Ofertę należy składać w podwójnych zamkniętych kopertach. Na wewnętrznej kopercie zawierającej ofertę należy podać nazwę i adres Wykonawcy. Na zewnętrznej kopercie umieścić jedynie napis:

„Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego –

Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej

Nie otwierać przed: data i godzina otwarcia ofert.

10.5.	Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10.6.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

10.7.	W przypadku, gdy wykonawca zastrzega informacje w treści oferty, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać:

- spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki,

- specjalnie opisane na okładce.

10.8. 	Wymaga się, aby wszystkie poprawki, modyfikacje i uzupełnienia dokonywane  w ofercie były jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty sporządzone  według określonych wymagań należy składać do dnia 22 lipiec 2010 r. do godz.1000, w pok. nr 16 ( sekretariat ) Urzędu Miejskiego w Lipnie , ul. Plac Dekerta

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom  bez otwierania. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do zamawiającego.

11.2. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 lipiec 2010 r. o godz. 1015. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie, ul. Plac Dekerta 8, pok. nr 17. Otwarcie ofert jest jawne zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.4. W części niejawnej przetargu zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferty: wpłynęły od Wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu, odpowiadają zasadom i wymogom określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1.	W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie w całości przedmiotu zamówienia.

12.2.	W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia a w szczególności :

- koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów,

- koszty zabezpieczenia pasa drogowego,

- koszt wykonania projektu organizacji ruchu w przypadku zajęcia pasa drogowego,

- koszt odwodnienia i zabezpieczenia wykopów,

- koszty ewentualnych odszkodowań za poniesione przez właścicieli gruntów szkody na ich posesjach wskutek wykonawstwa robót, za wyjątkiem nieuniknionych szkód w składnikach roślinnych,

- koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego (jeżeli jest wymagany dla danego rodzaju robót), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- koszt pomiarów, badań i odbiorów wymaganych przepisami szczegółowymi, pozwalających na oddanie obiektu do użytkowania,

- koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, t.j. odbudowa ogrodzeń, dojazdów i dróg w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnienia dojazdów, dojść do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót,

- koszt uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

- koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót,

- koszt zabezpieczenia urządzeń i sieci istniejących.

12.3.	Wynagrodzenie ryczałtowe powinno wynikać z kosztorysu ofertowego.

12.4.	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.

12.5.	Cena brutto podana w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót jak również wszystkie koszty w nich ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę i musi on przewidzieć wszystkie okoliczności , które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

12.6.	Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- Cena ( z VAT)    - znaczenie kryterium 100%

13.2. Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

P = [ Cmin : C ] × 100

gdzie:

Cmin –  najniższa cena ofertowa brutto

C     –  cena badanej oferty brutto

13.3. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Ilość punktów dla pozostałych ofert oblicza się zgodnie ze wzorem jak wyżej.

13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów  po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY         W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane jest:

1)	Kosztorys ofertowy, z podaniem cen jednostkowych poszczególnych  pozycji.

2).	Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w okresie związania ofertą.

3)	Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami.

4) W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum przed zawarciem umowy Zamawiający wymagać będzie przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców w ramach zawartego konsorcjum, która będzie stanowić załącznik  do umowy o  udzielenie zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI PO, KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH  SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Strona internetowa zamawiającego: www.umlipno.pl

Adresy poczty elektronicznej: gospodarka@umlipno.pl , fundusze@umlipno.pl

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

- JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- POWIERZANIE WYKONANIE ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Każda część zamówienia może być powierzona podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które wykonanie powierzy podwykonawcom.

- WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRZEZ WYKONAWCĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I MŁODOCIANYCH

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zatrudniał określony % osób niepełnosprawnych, młodocianych i innych osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Zał. Nr 3 – Wykaz osób i podmiotów

Zał. Nr 4 – Informacja o wykonanych podobnych zadaniach

Zał. Nr 5 – Wzór umowy

Zał. Nr 6 – Projekt wykonawczy

Zał. Nr 7 – Kosztorys ofertowy ( przedmiar robót )

Zał. Nr 8 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna