| Lipno, kwiecień 2011 r. |
| --- |
| TEMAT: | „Remont chodników na ulicy Kilińskiego w Lipnie” |
| KODY I NAZWY CPV: | 45233222-1 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania) |
| STADIUM DOKUMENTACJI: | Projekt budowlany |
| BRANŻA: | Drogowa |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: | Opis techniczny, część rysunkowa |
| LOKALIZACJA: | Województwo kujawsko-pomorskie, powiat lipnowski, miasto Lipno, ul. Kilińskiego, działka nr 1256 |
| ZAMAWIAJĄCY: | Gmina Miasta Lipna, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno |

SPIS TREŚCI

I. Spis treści	………………………………………………………………………	str. 2

II. Opis techniczny	………………………………………………………………	str. 3

III. Część rysunkowa	………………………………………………………………	str. 8

- plan sytuacyjno-wysokościowy (rysunek nr 1)

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest „Remont chodników na ulicy Kilińskiego w Lipnie”.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiórkę chodników wraz z krawężnikami,

- remont chodników,

- remont zjazdów do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanej ulicy.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowany do przebudowy odcinek ulicy zlokalizowany jest w województwie kujawsko-pomorskim na terenie administracyjnym Miasta Lipna. Zakres prac remontowych na ulicy Kilińskiego objęty opracowaniem, zlokalizowany jest na terenie działki nr 1256.

Przedmiotowa ulica stanowi fragment sieci dróg zlokalizowanych w centralnej części miasta. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.

Po obu stronach ulicy występują liczne zjazdy na posesje prywatne oraz skrzyżowania z innymi ulicami wewnątrzosiedlowymi.

2.2. Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem nosi znamiona płaskiego.

2.3. Istniejące uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego remontowanych chodników występują media tj. kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągowa, oświetlenie, oraz infrastruktura teletechniczna.

3. Rozwiązania projektowe

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa drobnowymiarowa o grubości 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm,

- sprofilowanie i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do kategorii G-1.

Konstrukcja zjazdów:

- kostka betonowa drobnowymiarowa o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa o grubości 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- sprofilowanie i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do kategorii G-1.

Obramowania jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. Całość posadowiono na ławie z betonu C15/20 o wymiarach 15x35 cm z oporem o wymiarach 15x25 cm.

Obramowania jezdni w rejonie przejść dla pieszych i wjazdów do posesji obramowano krawężnikiem obniżonym odpowiednio o 2 i 4 cm. Krawężniki obniżone o wymiarach 15x22 cm zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Całość posadowiono na ławie z betonu C15/20 o wymiarach 15x35 cm z oporem o wymiarach 15x15 cm.

Obramowania chodników w rejonie drzew zaprojektowano z obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej.

4. Rozwiązania wysokościowe

Projektowane rzędne wysokościowe ulicy Kilińskiego dostosowano do istniejącego terenu z uwzględnieniem istniejących wysokości oraz dodatkowej warstwy asfaltu 4 cm.

Spadki poprzeczne jednostronne dostosowane do układu terenu, umożliwiające jednocześnie odprowadzenie wód opadowych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej ulicy realizowane będzie przez wpusty uliczne istniejącej kanalizacji deszczowej.

6. Zestawienie wielkości

Odcinek ulicy Kilińskiego objęty opracowaniem posiada długość 385 mb.

Podstawowe parametry:

- chodniki:			1.480,00 m²,

- zjazdy:				   220,00 m²,

- obrzeża wokół drzew:		   106,00 mb,

- krawężniki:			   770,00 mb.

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Na terenie nie występują wartościowe drzewa i krzewy przewidywane do wycinki. Istniejący drzewostan występujący w obrębie pasa drogowego należy zachować i obramować obrzeżem betonowym zmieniając przebieg trasy chodników.

8. Prace rozbiórkowe

W projekcie przewiduje się rozbiórkę przebudowywanych istniejących zjazdów, chodników jak również krawężników.

Wszystkie materiały z rozbiórek należy odwieźć na miejsca wskazane przez Inwestora oraz uzgodnione z Inżynierem.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie.

9. Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których charakter organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:

- roboty przygotowawcze:

1/ roboty rozbiórkowe,

- roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne:

1/ wykonanie podbudowy oraz krawężników,

2/ wykonanie chodnika,

- transport technologiczny pionowy i poziomy.

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:

- stosować sprzęt ochrony osobistej,

- wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego,

- ustawić tablice ostrzegawcze,

- zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi,

- należy dbać o stan nawierzchni dróg,

- stosować tylko sprzęt właściwy do transportu.

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP:

- przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej,

- znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy,

- właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy,

- znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi,

- dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych,

- znajomość telefonów alarmowych,

- utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.

10. Ogólne wytyczne inwestycji

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy próbne.

W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy.

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwa jakości, aprobaty techniczne oraz atesty zdrowotne.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA