| Lipno, czerwiec 2011 r. |
| --- |
| TEMAT: | „Przebudowa w rejonie ulic Dobrzyńskiej i Okrzei - część ulicy Klonowej w Lipnie” |
| STADIUM DOKUMENTACJI: | Projekt budowlany-wykonawczy |
| BRANŻA: | Drogowa |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: | Opis techniczny, część formalno-prawna, część rysunkowa |
| LOKALIZACJA: | Województwo kujawsko-pomorskie, powiat lipnowski, miasto Lipno, ulica Klonowa (działka nr 2821) |
| ZAMAWIAJĄCY: | Gmina Miasta Lipna, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno |

SPIS TREŚCI

I. Spis treści	…………………………………………………………………………	str. 2

II. Oświadczenie projektanta	…………………………………………………………	str. 3

III. Opis techniczny	…………………………………………………………………	str. 4

IV. Załączniki formalno-prawne	…………………………………………………	str. 10

- Uprawnienia projektanta	…………………………………………………	str. 11

- Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów

Budownictwa projektanta i sprawdzającego	…………………………	str. 13

V. Część rysunkowa	…………………………………………………………………	str. 14

- Plan sytuacyjno – Wysokościowy (rysunek nr 1)	…………………	str. 15

- Przekrój normalny (rysunek nr 2)	…………………………………………	str. 16

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt wykonawczy „Przebudowa w rejonie ulic Dobrzyńskiej i Okrzei - część ulicy Klonowej w Lipnie”, zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim, powiat lipnowski, miasto Lipno, obręb 8, działka nr 2821, wykonany na rzecz Gminy Miasta Lipna, został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZAKRES OPRACOWANIA | PROJEKTANT | DATA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA | CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT DROGOWY | mgr inż. Piotr Przybylski | Maj 2009 r. |  |

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiającym,

- Mapa do celów projektowych w skali 1: 500,

- Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez uprawnionego geodetę,

- Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r),

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zakład Badań Geotechnicznych GEOGRUNT,

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. „Przebudowa w rejonie ulic Dobrzyńskiej i Okrzei - część ulicy Klonowej w Lipnie”.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana do przebudowy ulica zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim na terenie administracyjnym Miasta Lipna. Zakres prac na ulicy Klonowej objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie działki 2821.

Przedmiotowa ulica stanowi fragment sieci pieszo-jezdni i dróg wewnątrzosiedlowych osiedla domów jednorodzinnych zlokalizowany w południowej części miasta. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Przebudowywana część ulicy Klonowej, projektowana jest jako droga osiedlowa w klasie technicznej ulicy D.

3.2 Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem nosi znamiona płaskiego.

3.3 Istniejące uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego przebudowywanej ulicy występują media – kanalizacje deszczowa i sanitarna, wodociągowa, oświetlenie, oraz infrastruktura teletechniczna.

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Na obszarze dróg wewnątrzosiedlowych w rejonie ulicy Dobrzyńskiej, Ogrodowej i Okrzei w Lipnie dysponowano siedmioma archiwalnymi odwiertami badawczych o głębokościach od 3,0 do 5,0 m.

Na podstawie przekroi geologicznych terenu objętego opracowaniem projektowym, stwierdzono, że bezpośrednim podłożem projektowanej nawierzchni ulicy Klonowej są głównie nasypy z piasków drobnych z domieszką gliny i humusu o zróżnicowanej miąższości od 0,3 m do 1,8 m. Występują przeważnie luźne, niekiedy średnio zagęszczone, o stopniu zagęszczenia Id=0,20÷0,35. Podłoże nasypów tworzących korpus drogowy jest bardzo zróżnicowane. Występują w nim grunty rodzime mineralne (sypkie i spoiste).

5. Rozwiązanie projektowe

5.1. Założenia projektowe

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z Zarządcą Drogi, zakłada się następujące rozwiązania projektowe dla projektowanej ulicy:

- klasa ulicy D,

- prędkość projektowa 30 km/h,

- prędkość miarodajna 30 km/h,

- szerokość pasa ruchu 5,0 m.

5.2. Ulica w planie

Zaprojektowano układ drogowy maksymalnie zoptymalizowany w stosunku do funkcjonującego pasa drogowego z uwzględnieniem istniejących ogrodzeń działek oraz stałych elementów terenowych.

5.3. Projektowana konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni dostosowano do występujących warunków gruntowych oraz nośności na poszczególnych fragmentach drogowego układu wewnątrzosiedlowego tak, aby zapewnić uzyskanie wymaganej nośności E2 ≥ 120 MPa, przy jednoczesnym ujednoliceniu i ujednorodnieniu ewentualnych osiadań konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa drobnowymiarowa o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm,

- sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do kategorii G-1.

Obramowania jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm i krawężników łukowych. Całość posadowiono na ławie z betonu C15/20 o wymiarach 15x35 cm z oporem o wymiarach 15x25 cm.

5.4. Rozwiązania wysokościowe

Projektowane rzędne wysokościowe części ulicy Klonowej dostosowano do istniejącego terenu z uwzględnieniem istniejących wysokości.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Klonowej zaprojektowano spadek podłużny w zakresie 2÷6%.

Spadki poprzeczne dwustronne dostosowane do układu terenu, umożliwiające jednocześnie odprowadzenie wód opadowych.

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej ulicy realizowane będzie przez wpusty uliczne podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

5.6. Zestawienie wielkości

Odcinek części ulicy Klonowej objętej opracowaniem posiada długość 114 mb i szerokość 5 m.

6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Na terenie nie występują wartościowe drzewa i krzewy przewidywane do wycinki. Istniejący drzewostan występujący w obrębie pasa drogowego starano się zachować zmieniając przebieg trasy.

7. Rozbiórki

Wszystkie materiały z rozbiórek należy odwieźć na miejsca wskazane przez Inwestora oraz uzgodnione z Inżynierem.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie.

8. Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których charakter organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:

- roboty przygotowawcze:

1/ roboty rozbiórkowe,

- roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne:

1/ wykonanie podbudowy oraz krawężników,

2/ wykonanie nawierzchni warstwy jezdnej,

- transport technologiczny pionowy i poziomy.

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:

  - stosować sprzęt ochrony osobistej,

  - wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego,

  - ustawić tablice ostrzegawcze,

  - zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi,

  - należy dbać o stan nawierzchni dróg,

  - stosować tylko sprzęt właściwy do transportu.

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP:

- przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej,

- znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy,

- właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy,

- znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi,

- dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych,

- znajomość telefonów alarmowych,

- utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.

9. Ogólne wytyczne inwestycji

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy próbne.

W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy.

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwa jakości, aprobaty techniczne oraz atesty zdrowotne.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Za zgodność

z oryginałem

Za zgodność

z oryginałem

## ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Za zgodność

z oryginałem

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy

Rys. 2. Przekrój normalny