Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu gminy miasta Lipna”

Podstawowe dane obrazujące wielkość zamówienia

- Nieruchomości i mieszkańcy

| Nieruchomości wg sposobu zamieszkiwania | Liczba mieszkańców | Liczba nieruchomości |
| --- | --- | --- |
| Wolnostojące/ jednolokalowe | 9135 | 2 200 |
| Wielolokalowe – powyżej 7 lokali | 5350 | 128* |
| Razem | 14.485 | 2328 |

*) na 128 wielolokalowych nieruchomości przypadają 44 punkty odbioru odpadów

- Minimalne wymogi dotyczące wyposażenia PSZOK Lipno

PSZOK – musi być wyposażony w 2 bramy ( wjazdową i wyjazdową ), z utwardzonym kostką brukową przejazdem, ogrodzony, z odciekami wody, oświetlony i z monitoringiem. Powierzchnia placu powinna wynosić minimum 600 m2.

| PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| --- |
| Lp | Rodzaj pojemnika | Ilość | Uwagi |
| 1. | Kontener na odpady BIO | 1 | Wszystkie kontenery i pojemniki powinny posiadać odpowiednie oznakowanie. |
| 2. | Kontener na odpady budowlane, gruz, gruz ceramiczny | 1 |  |
| 3. | Kontener na odpady: gleba i ziemia, kamienie, piasek | 1 |  |
| 4. | Kontener na opony | 1 |  |
| 5. | Kontener na odpady PAPIER | 1 |  |
| 6. | Kontener na odpady PCV | 1 |  |
| 7. | Kontener na odpady DREWNO | 1 |  |
| 8. | Kontener na odpady METAL | 1 |  |
| 9. | Kontener na odpady – opakowania wielomateriałowe | 1 |  |
| 10. | Kontener na odpady SZKŁO | 1 |  |
| 11. | Pojemnik na odpady wielkogabarytowe | 1 |  |
| 12. | Pojemnik na żużle, popioły | 1 |  |
| 13. | Pojemnik na zużyte urządzenia AGD, RTV | 1 |  |
| 14. | Pojemnik na zużyte akumulatory i baterie | 1 |  |
| 15. | Pojemnik na zużyte opakowania po przeterminowanych lekach | 1 |  |

*) Uwaga: Dopuszcza się składowanie pod wiatą zadaszoną ze szczelnym podłożem niektórych odpadów wymienionych powyżej, zgodnie z normami środowiskowymi