Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Lipnie w systemie – zaprojektuj i wybuduj

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie pełnej dokumentacji budynku socjalnego, i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego właściwa jego budowa we wskazanym miejscu.

Zakres prac wchodzących do przedmiotu zamówienia:

1.  Opracowanie dokumentacji projektowej ( do akceptacji Zamawiającego ) wraz z późniejszym uzyskaniem pozwolenia na budowę

2. Wykonanie budynku z pustaka gazobetonowego 25 cm z izolacją zewnętrzną wykonaną zgodnie z przepisami szczegółowymi z tynkiem mineralnym

3. Konstrukcja dachu z dźwigarów deskowych pokrycie dachu blachą trapezową. Rynny i rury spustowe ocynkowane.

4. Docieplenie połaci dachu wełną mineralną zgodnie z przepisami szczegółowymi.

5. Strop lekki, sufit podwieszony - płyta kartonowo-gipsowa

6. Tynki cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną

7. Ścianki działowe wewnętrzne z płyt kartonowo-gipsowych

8. Posadzki cementowe na podsypce piaskowej z izolacją foli PE 0,02 wyłożone wykładziną PCV, oblistwowane

9. Wyposażenie łazienek – umywalka, kabina prysznicowa, muszla klozetowa

10. Kuchnia węglowa z wężownicą + grzejniki panelowe do każdego pomieszczenia

11. Instalacje elektryczne ( 2 gniazda w pomieszczeniach + oświetlenie 1 szt. )

12. Instalacja wodno-kanalizacyjna. Zimna woda

13. Ściana pomiędzy lokalami z pustaka gazobetonowego 25 cm, wyposażenie aneksu kuchennego w kuchnię 4-o palnikową wraz z butlą gazową.

14. Bojler do ciepłej wody, elektryczny 80 litrowy

15. Łazienka - płytki podłogowe, płytki, prysznic

16. Stolarka okienna PCV

17. Stolarka drzwiowa typowa płycinowa  + drzwi wejściowe + futryny metalowe

18. Kuchnia wyposażona w zlewozmywak.

19. Przyłącza wodno-kanalizacyjne do każdego lokalu.

20. Przyłącze energii elektrycznej do każdego lokalu. Każdy lokal ma posiadać osobne opomiarowanie z licznikiem płatowym ( na kartę ). Poszczególne pomieszczenia wchodzące w skład każdego lokalu wyposażone w oświetlenie sufitowe oraz dwa gniazdka na 220 V.

Parametry podstawowe budynku:

Budynek parterowy,

Wymiary po obrysie - ok. 33,5 m x 10 m,

Wysokość pomieszczenia 2,6 m,

Wysokość całkowita budynku ok. 5,5 m.

Przewidywana ilość lokali – 8 sztuk.

Powierzchnia wewnętrzna budynku – 285 m2.

Powierzchnie lokali:

- 8 lokali x min. 35 m2

w każdym lokalu kuchnia, przedpokój oraz łazienka

Termin wykonania całości zamówienia: 30 VI 2015 r.

Gmina Miasta Lipna:

- dysponuje działką przeznaczoną na realizację powyższej inwestycji

- posiada ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- warunki techniczne przyłączenia sieci wodno – kanalizacyjnej

- oświadczenie w sprawie zapewnienia dostaw energii elektrycznej

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Robert Kapuściński

Tel. 54/ 288-42-34

lub 693 043 645