Załącznik Nr 9 do SIWZ

WYCIĄG Z OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości  Lipno przy ul. Wyszyńskiego w Gminie Miasta Lipno

.

Powierzchnia rekultywacji 1,8 ha.

| Poz. | Roboty podstawowe – Tom II Rekultywacja techniczna | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę | 1 | komplet |
| 2 | Roboty rozbiórkowe : Likwidacja drogi z płyt betonowych o wymiarach 3,0x1,5 m przez ich demontaż i przewiezienie na odległość do 5 km na wskazane przez Inwestora składowisko. Likwidacja budynku socjalnego (obecnie budynek jest odłączony od sieci wodociągowej i elektrycznej) wraz z uzbrojeniem Likwidacja żelbetowego brodzika dezynfekcyjnego o wymiarach 8,0 x 3,0 m Naprawa ogrodzenia | 1 | komplet |
| 3 | Uporządkowanie terenu budowy: kształtowanie bryły składowiska 9850,0 m3 | 9850,0 | m3 |
| 4 | Wykonanie warstwy wyrównawczo odgazowującej z piasku gruboziarnistego lub pospółki o miąższości 0,3 m, wraz z systemem odgazowania 4 studnie odgazowujące. | 5400,0 | m3 |
| 5 | Wykonanie warstwy uszczelniającej z gruntów mineralnych spoistych tj. iłów, glin a nawet glin piaszczystych. Grubość warstwy izolacyjnej 0,5 m. | 9000,0 | m3 |
| 6 | Wykonanie warstwy drenażowej z żwirów, piasków gruboziarniste, piasków średnioziarnistych, pospółki. Grubość warstwy odwadniającej 0,3 m. | 5400,0 | m3 |
| 7 | Wykonanie warstwy urodzajnej glebotwórczej z humusu lub Grunt mineralny mieszany z osadami ściekowymi. Grubość warstwy glebotwórczej 0,5 m | 9000,0 | m3 |
| 8 | Wykonanie piezometru do badania wód podziemnych | 2 | szt |
| 9 | Wykonanie ścieżki edukacyjnej :Tablice umieszczone będą w miejscach wzdłuż drogi z płyt betonowych o szerokości 3m i długości 60m na terenie składowiska odpadów | 180 | m2 |
| 10 | Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych | 5 | szt. |
| 11 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | 1 | szt. |
| 12 | Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej | 1 | szt. |

| Poz. | Roboty podstawowe – Tom III Rekultywacja biologiczna | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie zabiegów agrotechnicznych | 18000,0 | m2 |
| 2 | Wykonanie nasadzeń Do rekultywacji nadają się w szczególności następujące gatunki krzewów: trzmielina brodawkowata (Euonymus verrucosus), bez czarny (Sambucus nigra), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna). róża dzika (Rosa canina), wierzba purpurowa (Salix purpurea) jałowiec pospolity (Juniperus communis) kalina hordowina (Viburnum lantana), śliwa tarnina (Prumus spinoza), Do nasadzeń gatunków drzewiastych należy użyć sadzonki 2-letnie. Mogą być sadzone wyłącznie sadzonki silne i żywotne I klasy jakości. | 1000,0 | szt. |
| 3 | Wykonanie obsiewów Zabudowa biologiczna polegać będzie na zadarnieniu i zadrzewieniu powierzchni składowiska. Powierzchnia do zadarnienia musi być przygotowana przed planowanym terminem wysiewu mieszanki traw i roślin zadarniających (motylkowych). Przykładowy zestaw mieszanki roślin do zadarnienia: kostrzewa czerwona (Festuca rubra) – 50kg/ha, stokłosa bezostna (Bromus inermis) – 20 kg/ha, rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius) – 20 kg/ha, wiechlina łąkowa (Poa pratensis) – 20 kg/ha, koniczyna biała (Trifolium repens) – 10 kg/ha. Dodatkiem do powyższej mieszanki muszą być rośliny szybkiego wzrostu: łubin, gorczyca, owies, żyto. Mieszankę należy wysiewać w minimalnej ilości: 0,2 kg/100 m2 na terenie wierzchowiny składowiska, 0,4 kg/100 m2 na terenie skarp składowiska, 0,2 kg/100 m2 na pozostałych terenach zielonych. | 18000,0 | m2 |
| 4 | Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych, wraz z uporządkowaniem ekranu zieleni wzdłuż ogrodzenia składowiska odpadów | 18000,0 | m2 |

| Poz. | Usługi – Tom IV Monitoring | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Badanie monitoringowe w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, poz. 523) | 1 |
| 2 | Udostępnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca organizacji pikniku edukacyjnego. Uczestnictwo ok. 100 osób (uczniów), termin wrzesień, październik, po stronie wykonawcy zapewnienie bezpieczeństwa uczestników (wydzielenie terenu dopuszczonego biało-czerwona taśmą ostrzegawczą, wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników, wykonawca musi przedstawić protokół z odbycia pikniku | 1 |