Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZP.271-4PN/2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Lipna w latach 2016-2017”

Podstawowe dane obrazujące wielkość zamówienia

- Ilości nieruchomości i mieszkańców na obszarze objętym postępowaniem:

| Nieruchomości wg sposobu zamieszkiwania | Liczba mieszkańców | Liczba nieruchomości |
| --- | --- | --- |
| Wolnostojące/ jednolokalowe | 9135 | 2 220 |
| Wielolokalowe – powyżej 7 lokali | 5350 | 128* |
| Razem | 14.565 | 2348 |

*) na 128 wielolokalowych nieruchomości przypadają 44 punkty odbioru odpadów

- Minimalne wymogi dotyczące wyposażenia PSZOK na terenie Gminy Miasta Lipna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – musi być zlokalizowany w granicach administracyjnych Gminy Miasta Lipna w miejscu ze swobodnym dojazdem dla pojazdów wielkogabarytowych i z przyczepami. PSZOK musi być wyposażony w 2 bramy ( wjazdową i wyjazdową ), z utwardzonym kostką brukową przejazdem, ogrodzony, z odciekami wody, oświetlony i z monitoringiem. Powierzchnia placu powinna wynosić minimum 600 m2.

| PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCE RODZOAJE POJEMNIKÓW |
| --- |
| Lp. | Rodzaj pojemnika | Ilość | Uwagi |
| 1. | Kontener na odpady BIO | 1 | Wszystkie kontenery i pojemniki muszą posiadać odpowiednie oznakowanie. Wszystkie kontenery i pojemniki muszą posiadać odpowiednie oznakowanie. |
| 2. | Kontener na odpady budowlane, gruz, gruz ceramiczny | 1 |  |
| 3. | Kontener na odpady: gleba i ziemia, kamienie, piasek | 1 |  |
| 4. | Kontener na opony | 1 |  |
| 5. | Kontener na odpady PAPIER | 1 |  |
| 6. | Kontener na odpady PCV | 1 |  |
| 7. | Kontener na odpady DREWNO | 1 |  |
| 8. | Kontener na odpady METAL | 1 |  |
| 9. | Kontener na odpady – opakowania wielomateriałowe | 1 |  |
| 10. | Kontener na odpady SZKŁO | 1 |  |
| 11. | Pojemnik na odpady wielkogabarytowe | 1 |  |
| 12. | Pojemnik na żużle, popioły | 1 |  |
| 13. | Pojemnik na zużyte urządzenia AGD, RTV | 1 |  |
| 14. | Pojemnik na zużyte akumulatory i baterie | 1 |  |
| 15. | Pojemnik na zużyte opakowania po przeterminowanych lekach | 1 |  |

Uwaga:

Dopuszcza się składowanie pod wiatą zadaszoną ze szczelnym podłożem niektórych odpadów wymienionych powyżej, zgodnie z normami środowiskowymi